## Slide 1
제안 배경
시제품개발 동기
A
최근 반려동물을 가족의 일원으로 생각하는 인식 증가
반려동물 건강 관련 테크 소비 문화 확산
반려동물의 건강 용품 소비 확산
<2016~2021년 미국 펫 테크 시장 전망 : Costumer Technology Association>

## Slide 2
제안 배경
기술 아이디어
집에서 기르는 반려동물의 경우 비만에 걸릴 위험 높음
눈으로 식별하기 힘들어 보호자들이 인지하기 어려움
반려동물의 비만은 내분비질환부터 관절질환 등 다양한 질병으로 연결, 수명 단축까지 이어짐
자료 : 2014 US National Pet Obesity Survey (Association for Pet Obesity Prevention)
<미국 내 애완동물의 비만도 현황>

## Slide 3
시장
팀 프로젝트
국내 : 연 14% 정도의 성장하는 시장
해외 : 2018년 기준 501억 달러의 시장
국내, 외 시장
1단계 단기 고객,
2단계 중기 고객,
3단계 장기 고객에 따른
차별화된 서비스를 제공
단계별 고객
국내 시장지배력을 가진 업체 전무
해외 시장 신생업체들의 경쟁
가격경쟁력을 통해 충분한 시장 기회 존재
3가지 특징
목표고객
시장기회
목표시장

## Slide 4
BCS(Body Condition Score) 측정법
기존 비만도 측정법
객관적인 수치가 아닌
수의사의 주관적 비만도 측정법

## Slide 5
모델링
CATIA를 사용한 3D Modeling
압력센서
체지방 측정기

## Slide 6
개념설계 및 상세 설계 계산 내용
[BIA(Bioelectrical Impedance Analysis 개요]
반려동물의 신체를 하나의 원통으로 모델링하면 다음과 같은 수식을 얻을 수 있다
이때, 각 신체 부위의 밀도(ρ)와 신체길이(L)을 측정한 상태에서 지방, 제지방의 저항(R) 값을 구하면, 해당 부위의 부피(V) 를 구할 수 있고, 여기에 밀도(ρ)를 곱해주면 해당 부위의 질량을 구할 수 있다
지방(FM, Fat Mass)과 제지방(FFM, Fat Free Mass)은 각기 다른 수분함량을 갖는다
수분함량에 따라 FM과 FFM은 다른 저항(R) 값을 가지게 되고, 이를 통해 각 조직의 분포를 추정할 수 있다
주파수에 따른 투과율의 차이를 사용해 세포외/내액을 측정하는 방식도 존재 (Multi Frequency BIA)
본 작품에서는 대표적인 주파수인 50kHz만을 가지고 반려동물의 인피던스를 측정할 계획 (Single Frequency BIA)
자료 : Bioelectical impedance analysis – part 1 : review of principles and methods
Current
Current
50kHz, 200uA

## Slide 7
작품 제작 진행
laptop
MS Excel
9600bps
PLX-DAQ

## Slide 8
작품 제작 진행
회로도
FSR
Pressure sensor
A
V
NE555
Pulse generator
Relay module
ACS712
Ampere meter
DM452
Voltmeter
FG-100DDS
function generator
XTR111
Voltage to Current Converter
LT1990ACS8
Diff. amplifier
RMS Converter
High Pass Filter

## Slide 9
개발 계획
활성화방안 및 기대효과
10
11
12
1
2
3
4
5
1단계
- 3D printing을 통한 prototype 외형 제작
특허 출헌
2단계
- 동물병원 및 ‘인바디’ 업체와 협약 후 반려동물의 BIA 측정 실험식 개선 및 정밀도 확보
5단계
- 제품 생산
3단계
- 20 여개의 prototype 제작
- 애견카페, 호텔을 중심으로 공급
4단계
- 고객 feedback을 적용하여 Product 개선
- 제품 제작을 위한 금형 제작
2019년
1단계
2단계
3단계
4단계
5단계
2020년

## Slide 10
기대효과
활성화방안 및 기대효과
IoT 를 사용하는 애견 용품의 통합을 통한 IoT Field 구축
기존 병원에서만 이루어졌던 Health Care를 일상생활 영역으로 확대
일상에서의 실시간 Health Care 를 통한 반려동물의 기대수명 증가
Total
Animal Health Care
In Real Time
through IoT Field
!
!
체성분분석기
사료를 먹은 양 / 주기 측정
체성분 측정 측정
운동한 시간 측정
운동량 , 소모 칼로리 측정
스마트 토이
화장실
용변패드
용변 양 / 주기 측정
용변 성분 분석
웨어러블 디바이스
심박수 측정
산소포화도 측정
맥동 파형을 통해 스트레스 측정
: Send data